| Коми республика «Койгорт» сикт овмöдчöминлöн администрация |  | Администрация сельского поселения «Койгородок» |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от | 29 мая | 2014 г. | № | 62/05 |
| с. Койгородок «Об утверждении правил приёма сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации с. Койгородок» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить правила приёма сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации с. Койгородок согласно приложению

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава поселения                                                                   А.А.Тебеньков

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения

«Койгородок»

_________________А.А. Тебеньков

29 мая 2014 г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ с. Койгородок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ (далее - Правила) разработаны в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167, Постановлением Правительства от 31.12.1995 № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Законом Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях создания условий для устойчивой и эффективной работы сетей и сооружений канализации, сокращения сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты.

1.2. Централизованные системы коммунальной канализации  населенного пункта предназначены для приема от населения сточных вод и их очистки. Сброс абонентами в систему коммунальной канализации производственных сточных вод разрешается только при наличии технической возможности этой системы.

1.3. Настоящие Правила распространяются на отношения между организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации поселения, и абонентами, осуществляющими водоотведение в систему канализации.

1.4. Правила регулируют отношения между абонентами и предприятием водопроводно-канализационного хозяйства по вопросам взимания платы за прием сточных вод и загрязняющих веществ от абонентов в систему канализации.

1.5. Плата за сброс сточных вод в системы канализации (далее - плата) является платежом за прием, транспортировку, очистку сточных вод на биологических очистных сооружениях, складирование и утилизацию ила, сброс сточных вод после очистки в водоем-приемник и рассчитывается исходя из количества и состава сбрасываемых сточных вод.

1.6. Общая сумма платежей за предоставление услуг канализации определяется дифференцированно и складывается из платы за сброс сточных вод в пределах установленных лимитов (объемов), нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, платы за сверхнормативные сбросы сточных вод и загрязняющих веществ, платы за залповые сбросы и платы за неразрешенные сбросы.

1.7. Расчет платы при соблюдении нормативов водоотведения осуществляется в соответствии с тарифом на услуги водоотведения 1 куб. м сточных вод, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Начисление платы за сверхнормативные сбросы сточных вод зависит от величины превышения установленных нормативов сброса и производится:

- при превышении установленных нормативов водоотведения по объему (лимиту);

- при превышении установленных нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах;

- при фактах сброса неразрешенных загрязняющих веществ и залповых сбросах сточных вод.

1.9. Правилами предусматривается нормирование сброса производственных сточных вод как по количеству стоков, принимаемых в систему канализации населенного пункта, так и по концентрации загрязнений, содержащихся в них. Максимальный объем производственных сточных вод, принимаемый от абонента (лимит сброса сточных вод), устанавливается в договоре, заключаемом предприятием ВКХ с абонентами.

1.10. Установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) для загрязняющих веществ, содержащихся в сбрасываемых производственных стоках, утверждаются предприятием ВКХ.

1.11. Порядок учета принятых (сброшенных) сточных вод в систему канализации определяется разделом IV "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

1.12. Договорные отношения между предприятиями и абонентом определяются разделом II "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

1.13. Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод в систему канализации определяется разделом VII "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

1.14. Контроль за соблюдением Правил осуществляет предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

В настоящих Правилах приема сточных вод в систему канализации поселении применяются следующие термины:

- абонент - юридическое лицо независимо от формы собственности (аренда, лизинг и т.п.), а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунальной канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод;

- БПК - биохимическое потребление кислорода, определяемое за 5 суток (БПК5) или определяемое до полной минерализации биохимически окисляющихся органических веществ до начала процесса нитрификации (БПКполн);

- канализационные устройства и сооружения для присоединения к системе коммунальной канализации (канализационный выпуск) - устройства и сооружения, через которые абонент сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации;

- водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;

- залповый сброс загрязняющих веществ - кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией загрязняющих веществ, превышающих установленный норматив сброса загрязняющих веществ в 2 и более раз);

- контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации, оформленный актом - приложением к договору предоставления услуг и находящийся на землях общего пользования;

- контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;

- субабонент - лицо, названное в понятии "абонент", сбрасывающее по договору с абонентом сточные воды в канализационные сети абонента;

- лабораторный контроль - проведение анализов сточных вод в соответствии с нормативными документами;

- лимит водоотведения - установленный абоненту органами местного самоуправления и предприятиями ВКХ предельный объем принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени;

- неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

- нормативы водоотведения или нормативы сброса - установленные органами местного самоуправления показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

- предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация химического соединения, выше которой вода не пригодна для одного из нескольких видов использования и которая при ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывает каких либо патологических изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования, а также не нарушает биологического оптимума для человека;

- представитель абонента - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента;

- расчетный период - месячный период расчета платы за отведение сточных вод;

- сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

- состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

- сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

- химическое потребление кислорода (ХПК) - общая концентрация кислорода, равная количеству бихромата, потребленному растворенным и взвешенным веществом при обработке пробы сточной воды данным окислителем в определенных условиях;

- централизованная система канализации - комплекс инженерных сооружений населенного пункта для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод;

- местные правила приема сточных вод - правила, утвержденные администрацией района;

- надлежащее извещение под собой подразумевает:

1) юридическое лицо либо гражданин считаются извещенными надлежащим образом, если к началу проведения какого-либо отдельного действия лицо, направляющее извещение (отправитель), располагает сведениями о получении адресатом направленного ему документа. К числу таких сведений относится уведомление о вручении документа, расписка в получении и т.п.;

2) юридическое лицо либо гражданин также считаются извещенными надлежащим образом, если:

- адресат отказался от получения направленного ему документа и этот отказ зафиксирован;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением направленного ему документа, направленного отправителем в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал отправителя;

- документ, направленный отправителем по последнему известному отправителю месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручен в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи информировал отправителя (ст. 123 АПК РФ).

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, СБРАСЫВАЕМЫМ  В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

3.1. Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным п. 4.1., в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

3.2. Запрещаются к приему в систему канализации поселения сточные воды, содержащие:

- вещества, способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (жиры, окалину, известь, песок, гипс, металлическую стружку, волокно, осадки, шламы с локальных очистных сооружений, грунт, строительный и бытовой мусор, другие производственные и хозяйственные отходы);

- вещества, оказывающие агрессивное, разрушающее действие на материалы и технологическое оборудование сетей и сооружений канализации, а также вызывающие нарушения технологического режима очистки (кислоты, щелочи, сточные воды с рН < 6,5 или > 8,5, сульфиды более 1,5 мг/л, нерастворимые масла, жиры, смолы, нефтепродукты и др.);

- минеральные вещества, имеющие температуру более 40 градусов, взвешенные вещества в концентрации более 154,899 мг/л, ХПК выше БПК5 более чем в 1,5 раза, с БПКполн более 140 мг/л, с интенсивностью окраски, исчезающей более чем при 16-кратном разбавлении;

- вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов;

- горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода), цианисто-водородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.; токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, бензины, керосин, растворители: диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и пр.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси;

- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимый уровень (ОДУ) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования;

- загрязняющие вещества, не удаляемые на очистных сооружениях биологической очистки, в концентрациях, превышающих установленные ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения;

- опасные бактериальные вещества, сточные воды, содержащие патогенные бактериальные, вирусные и другие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний;

- ценные вещества, которые могут быть утилизированы;

- радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляются в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

а также сточные воды:

- объем и состав которых воспрепятствуют очистке сточных вод на очистных сооружениях и приводят к превышению установленного норматива допустимого сброса (НДС) в водоем-приемник, а также биологически трудно окисляемые вещества, их соединения и смеси, поверхностно-активные вещества;

- оказывающие токсическое воздействие на живые микроорганизмы по результатам биотестирования;

- в виде аварийного (залпового) сброса сточных вод.

3.2.1. Сточные воды, в которых содержатся радиоактивные и бактериальные загрязнения, предусмотренные приложением N 1, до отведения в централизованную систему водоотведения должны быть предварительно обезврежены и обеззаражены абонентом

3.3. Не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к нарушению технологического режима очистки (нерастворимые вещества: соли кальция и магния, щелочные растворы, кислые воды, сульфиды натрия, хлор, фенол и т.д.), а также эмульсий, ядовитых, токсичных, взрывоопасных веществ и соединений, оказывающих агрессивное влияние на сети и сооружения канализации.

3.4. В случае изменения качественного состава сбрасываемых сточных вод более чем в 2 раза от среднесуточного состава сброс их должен производиться через емкости-регуляторы (усреднители), обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод и содержание в них загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов качественного состава.

3.5. Абоненты, осуществляющие производственные процессы по перечню согласно приложению N 2, обязаны иметь и надлежащим образом эксплуатировать локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

Абоненты, указанные в настоящем пункте, не имеющие локальных очистных сооружений, обязаны обеспечить их строительство (создание) в течение 2 лет после вступления в силу ПП РФ № 644 от 29.07.2013 г., если иной срок не предусмотрен планом снижения сбросов сточных вод на объектах такого абонента.

3.6. Запрещается достижение нормативных показателей состава и свойств сточных вод путем разбавления таких сточных вод нормативно-чистыми водами (состав и свойства которых соответствуют установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов и (или) требованиям, устанавливаемым в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения), а также питьевой и иной водой.

3.7. Запрещается сброс в систему канализации нормативно-чистых вод, поверхностного стока, поливомоечных, дренажных вод при полной раздельной системе канализации.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И НОРМИРОВАНИЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

4.1.Нормативные показатели свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации

с. Койгородок должны быть следующего качества:

| № п/п | Показатели | Допустимые величины показателей состава сточных вод, мг/л | Норматив допустимых концентраций веществ на выпуске в водный объект, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 154,899 | 3,00 |
| 2 | Сухой остаток | 325,00 | 350,0 |
| 3 | БПКполн. | 140,00 | 3,00 |
| 4 | Железо | 0,30 | 0,10 |
| 5 | Ион аммония | 23,00 | 0,50 |
| 6 | Фосфаты | 3,21 | 0,20 |
| 7 | Хлориды | 60,00 | 60,00 |
| 8 | Сульфаты | 55,00 | 55,00 |
| 9 | СПАВ | 2,50 | 0,20 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,80 | 0,05 |
| 11 | Алюминий | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Медь | 0,001 | 0,001 |
| 13 | Цинк | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Марганец | 0,042 | 0,01 |
| 15 | ХПК не более 200 мг/л |
| 16 | Токсичность оч. низкая |
| 17 | Общие колиформные бактерии не более 106-108КОЕ/100 мл |
| 18 | Термотолерантные колиформные бактерии не более 104-108КОЕ/100 мл |
| 19 | Колифаги не более 103-104 КОЕ/100 мл |
| 20 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших не должны содержаться в 25 л воды |
| 21 | рН от 6,5 до 8,5; |  |  |
| 22 | Температура сточных вод не более 40 град. С; |

4.2. Нормированию подлежат объемы водоотведения и качественный состав сточных вод, сбрасываемых в систему канализации поселения.

4.3. Нормативы водоотведения по объему сточных вод (лимиты) устанавливаются абонентам с учетом:

- действующих норм водопотребления и водоотведения;

- пропускной способности сетей канализации и фактической мощности сооружений биологической очистки сточных вод;

- проведения согласованных с организацией ВКХ мероприятий по рациональному использованию питьевой воды, сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

4.3.1. Лимиты сброса сточных вод согласовываются с предприятием, предоставляющим услуги канализации, и устанавливаются на основании:

- водохозяйственного балансового расчета абонента;

- схемы канализационных сетей с указанием выпусков и контрольных колодцев;

- объемов водоотведения по каждому выпуску.

4.3.2. Водохозяйственный балансовый расчет с документацией может быть отклонен от согласования предприятием ВКХ в случаях его несоответствия действующим нормам водопотребления и водоотведения, контрольным показаниям средств учета и измерений, а также при неполном объеме представленных документов или сведений, указанных в них.

4.3.3. При отсутствии или отклонении от согласования технической документации по пп. 4.3.1, 4.3.2 настоящих Правил объем отводимых сточных вод по любому выпуску для начисления платы за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ принимается за 100% от общего объема водопотребления из всех источников водоснабжения, в том числе собственных источников водоснабжения абонентов.

4.3.4. При наличии у абонента субабонентов (в соответствии с заключенными договорами) лимит водоотведения, устанавливаемый абоненту, включает в себя лимиты и состав водоотведения субабонентов. Данные по субабонентам отражаются в водохозяйственном балансовом расчете абонента.

4.3.5. Срок действия документации (п. 4.3.1) определяется временем сохранения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет. Абонент обязан сообщать предприятию ВКХ об изменениях водохозяйственной ситуации немедленно. В противном случае лимит сброса сточных вод считается по факту объема, зафиксированного актом предприятия при обследовании.

4.4. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в систему канализации поселения, устанавливаются на основании:

4.4.1. перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с учетом эффективности работы очистных сооружений, допустимой концентрации загрязняющих веществ для биологической очистки и ПДК загрязняющих веществ в воде водных объектов, установленной государственными органами по охране и регулированию вод;

4.4.2. перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки и запрещенных к сбросу в систему канализации поселения с целью обеспечения ее безаварийной работы;

4.4.3. усредненной характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

5.1. Контроль за соблюдением абонентами нормативов сброса загрязняющих веществ в систему канализации осуществляется предприятием ВКХ путем регулярного отбора проб в контрольных колодцах абонента круглосуточно для проведения лабораторных исследований.

5.2. При фактах залповых и аварийных сбросов место отбора проб определяется предприятием ВКХ.

5.3. Абонент обязан обеспечить доступ представителям предприятия ВКХ к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам:

а) для проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми абонентом показаниями;

б) для проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета в случае, если такие приборы учета принадлежат предприятию ВКХ или предприятие обеспечивает их обслуживание;

в) для опломбирования приборов учета сточных вод;

г) для отбора проб в установленных местах отбора проб в целях проведения производственного контроля качества сточных вод;

д) для проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к централизованным системам водоотведения.

5.4. Абоненты обязаны осуществлять собственный постоянный контроль за количеством и качеством сточных вод путем:

- отбора проб и их анализа в контрольных колодцах, а также до и после локальных сооружений по очистке сточных вод;

- замера количества отводимых сточных вод на выпуске в систему канализации предприятия ВКХ, равного показаниям ПУС (прибора учета стоков) либо равного показаниям ПУВ (прибора учета воды), оговоренных в договоре на оказание услуг.

Перечень показателей качества состава сточных вод, которые подлежат систематическому контролю абонентом, определяется настоящими Правилами.

5.5. Абоненты обязаны представлять ежеквартально предприятию ВКХ отчетные сведения об объемах, качественном составе и режиме сброса сточных вод в систему канализации. Руководитель абонента несет персональную ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

5.6. Абоненты обязаны немедленно информировать предприятие ВКХ обо всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях абонента.

5.7. Сброс абонентом в систему канализации сточных вод, прием которых запрещен, является самовольным пользованием системами канализации. При обнаружении отведения абонентом в систему канализации сточных вод, сброс которых запрещен, предприятие ВКХ выставляет счет на оплату сверхлимитного и несоответствующему установленному качеству (в пункте 4.1.) сброса сточных вод. Основанием является протокол испытания сточных вод и акт отбора проб, подписанный представителем абонента.

5.8. Работы по отбору контрольных проб, их хранению, доставке и анализу организуются предприятием в соответствии с утвержденной инструкцией.

5.9. Отбор, хранение и транспортирование проб производятся в соответствии с требованиями нормативных актов.

5.9.1. Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ представителям предприятия ВКХ после предварительного оповещения абонента о дате и времени посещения.

Абонент должен быть извещен о проведении обследования канализационных сетей и о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения такого обследования и (или) отбора проб. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

5.10. Предприятие надлежащим образом извещает абонента о предстоящем отборе проб сточных вод. В случае неявки представителя абонента в течение 30 минут после времени, указанного в уведомлении, проба отбирается без представителя абонента. Факт неявки представителя абонента фиксируется в акте отбора пробы.

5.11. Отбор проб производится в присутствии представителя абонента и фиксируется актом отбора проб произвольной формы с указанием времени прибытия представителя контрольной службы предприятия ВКХ, места и времени отбора пробы, должностей и фамилий представителей абонента и предприятия. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр остается у абонента, а второй - в контрольной службе предприятия ВКХ. Оба экземпляра подписываются представителями абонента и предприятия. В акте фиксируются все дополнительные условия отбора (отбор параллельной (арбитражной) пробы, невозможность отбора проб, отказ абонента от подписания акта и др.).

При несогласии абонента с содержанием акта он обязан подписать акт с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. В случае отказа абонента от подписания акта он вступает в силу с отметкой "От подписи отказался".

5.12. При воспрепятствовании абонентом в доступе в течение более чем 30 минут с момента прибытия представителей предприятия ВКХ составляется акт, фиксирующий факт несовершения абонентом действий (бездействия), необходимых для обеспечения доступа представителям предприятия ВКХ к канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод, проведения обследований и измерений. В этом случае проба отбирается из ближайшего доступного канализационного колодца. Показатели качества сточных вод отобранной пробы относятся к сточным водам абонента в полном объеме.

5.13. При отборе контрольной пробы абонент имеет право отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в своей или в любой другой лаборатории при наличии у лаборатории свидетельства об оценке состояния измерений или аккредитации. Факт отбора параллельной пробы фиксируется в акте отбора проб.

5.14. Одновременно с отбором контрольной пробы по инициативе абонента может отбираться арбитражная (параллельная) проба (для предоставления результатов в арбитражный суд). Затраты по отбору и анализу арбитражной пробы несет инициатор. Отбор, хранение и транспортировка арбитражной пробы осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов в аналогии с параллельной пробой.

5.15. Учет (регистрация), хранение и анализ доставленных проб осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.16. Предприятие в течение 5 рабочих дней с момента получения результатов анализа отобранной пробы оформляет их в установленном порядке и направляет абоненту. Абонент обязан направить предприятию результаты анализа параллельно отобранной пробы в течение 5 рабочих дней с момента их получения.

5.17. Если результаты анализов параллельно отобранных проб, выполненных предприятием и абонентом, с учетом метрологических характеристик, методики анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории. В случае если обе лаборатории аккредитованы, разногласия между предприятием и абонентом по результатам анализа контрольной пробы устраняются в органах аккредитации.

5.18. Результаты анализов предыдущей пробы являются действительными до получения результатов повторного отбора проб предприятия.

5.19. Абонент имеет право обратиться к предприятию с предложением проведения повторного контроля качества сточных вод, но не ранее получения результатов анализа предыдущей пробы по всем определенным в пробе веществам. В запросе должны быть указаны:

- причины обнаруженного превышения нормативов сброса загрязняющих веществ;

- проведенные мероприятия по их устранению;

- подтверждение факта нормализации состава сточных вод результатами анализа лаборатории абонента, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений (или по его поручению любой другой лаборатории, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений или аккредитацию).

Предприятие обязано в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса произвести повторный отбор сточных вод абонента. В случае если предприятием в течение указанного срока отбор проб не был произведен, за результаты повторного отбора (п. 5.18 настоящих Правил) принимаются результаты анализа сточных вод, указанные абонентом в запросе на производство повторного отбора проб.

В случае если результаты повторного отбора проб предприятия ВКХ также оказались неудовлетворительными, третий и последующие (при необходимости) внеочередные отборы проб и их анализ производятся за счет абонента.

Результаты анализа отобранных проб, в том числе и арбитражной, являются основанием для расчета платежей за сброс сточных вод абонентами в систему канализации.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СБРОСЕ АБОНЕНТАМИ СТОЧНЫХ ВОД,  ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1. В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленным пунктом 3.2 и нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным п. 4.1., абонент обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения), в порядке и размере, которые определены настоящими Правилами.

6.2. Абоненты ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в организацию, осуществляющую водоотведение, расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по формуле, приведенной в пункте 6.6, в виде документа, составленного согласно приложению N 3. Плата вносится абонентом ежемесячно на основании счетов, выставляемых организацией, осуществляющей водоотведение. При этом объем сточных вод учитывается в соответствии с условиями заключенных договоров.

В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения расчет платы производится организацией, осуществляющей водоотведение, на основании декларации о составе и свойствах сточных вод. В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и декларации о составе и свойствах сточных вод расчет платы производится организацией, осуществляющей водоотведение, на основании результатов контрольных проб сточных вод.

6.3. В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3.2, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований), размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле:

,

где:

П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение;

- коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения - 10, при последующих нарушениях в течение года - 25;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс веществ с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3.2 (куб. метров).

6.4. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктами 3.2 и 4.1 , абонент также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект, абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования организации, осуществляющей очистку сточных вод, компенсировать ей дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

6.5. В случае залпового сброса сточных вод абонент обязан известить о таком событии организацию, осуществляющую водоотведение, в течение одного часа.

6.6. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 4.1., размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения допустимой концентрации загрязняющего вещества без учета налога на добавленную стоимость (веществ) и нормативов свойств сточных вод определяется по формуле:

,

где:

- фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента в декларации о составе и свойствах сточных вод, либо в расчете платы, предусмотренном приложением N 3, либо в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину  принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по различным выпускам, превышающее требования, установленные пунктом 4.1;

- допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные Правилами приема сточных вод, утвержденными Постановлением Администрации сельского поселения (мг/куб. дм). В случае если значение  по водородному показателю составляет от 5 до 6,5, при расчете платы значение  принимается равным 6,5, в случае, если от 9 до 10, принимается равным 9;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 4.1, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольных проб. Предельный размер платы, рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, составляет 10-кратный тариф на водоотведение без учета налога на добавленную стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных абонентом, за период, указанный в настоящем пункте.

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением N 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ

АБОНЕНТ ОБЯЗАН ИМЕТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СБРОС В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, ПРОШЕДШИХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ

1. Нефтепереработка, химический и органический синтез, фармацевтическое производство

2. Целлюлозно-бумажное и картонное производство

3. Спиртовое, дрожжевое, пиво безалкогольное (включая солодовенное), кондитерское, крахмало-паточное, маслодельное производства, переработка молока, рыбы, мяса (включая скотобойни), фруктов и овощей

4. Выращивание скота и птицы

5. Гальваническое производство

6. Машиностроение и металлообработка

7. Металлургия черная и цветная

8. Производство строительных материалов и конструкций, стекла и стеклоизделий, керамических изделий

9. Производство лако-красочных материалов, синтетических поверхностно-активных веществ

10. Обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей

11. Производственные процессы, в ходе которых используются или образуются следующие вещества:

неэмульгированные жиры, пищевые отходы

нефтепродукты

кислоты и щелочи, а также их растворы

ионы тяжелых металлов, соединения мышьяка и ртути

свободный сероводород и свободные сульфид-ионы, меркаптаны, а также восстановленные серные соединения (сульфиты, тиосульфаты, элементарная сера), сероуглерод

циановодород, ароматические углеводороды, органические растворители, летучие органические соединения (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные)

хлорорганические соединения, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлорэтан, пентахлорфенол, полихлорбифенилы (сумма ПХБ) и полихлортерфенилы (сумма ПХТ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, триэтиламин, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, (четыреххлористый углерод), бенз(а)пирен, этилбензол (фенилэтан), диоксины

синтетические поверхностно-активные вещества, не подвергающиеся биологическому окислению

биологически неокисляемые красители натурального, искусственного и синтетического происхождения

биологически резистентные пестициды

оседающие минеральные включения гидравлической крупностью более 2 мм/с

всплывающие вещества (включения) гравитационной крупностью более 20 мм/с

волокнистые включения, в том числе пряжа, ворс, волос, шерсть, перо

активный хлор более 5 мг/л, за исключением случаев введения на объекте водоотведения санитарного карантина

радионуклиды

Приложение N 3

СОГЛАСОВАНО

___________________________________________

(должность уполномоченного лица организации

водопроводно-канализационного хозяйства)

____________________________________ г.

(число, месяц, год согласования)

Расчет платы за негативное воздействие на работу

централизованной системы водоотведения

Наименование абонента ______________________________________________________

Местонахождение абонента (в соответствии с учредительными документами и

фактический адрес) ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номер  и  дата  договора  водоотведения  или единого договора холодного водоснабжения  и водоотведения, заключенного между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства

_____________________________________________________________________________

Данные по объектам (заполняется абонентом)

_____________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование абонента, юридический адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

I. Исходные данные

Протоколы  результатов  анализов  отобранных  проб  состава  и  свойств сточных вод на канализационных выпусках абонента в централизованные системы водоотведения   N   _______   от   _________,   выполненные  лабораториями, аккредитованными  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации.

Результаты  анализа контрольных проб сточных вод абонента N ________ от __________, отобранных организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фактические  значения концентрации и фактические свойства сточных вод в составе   расчета   компенсации  определяются  абонентом  путем  усреднения результатов  серии  анализов  состава  и  свойств  проб сточных вод на всех канализационных   выпусках   абонента  (не  менее  3  на  каждом  выпуске), выполненных  по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном   законодательством   Российской   Федерации,  и  результатов контроля   состава   и   свойств  сточных  вод,  проводимого  организацией, осуществляющей   водоотведение.  Отбор  проб  на  канализационных  выпусках абонента   может   производиться   по   поручению   абонента   организацией водопроводно-канализационного  хозяйства за счет средств абонента. В случае если   в   пробах,  отобранных  организацией  водопроводно-канализационного хозяйства  либо  уполномоченной  ей  организацией,  при проведении контроля состава   и   свойств   сточных   вод  обнаружены  более  высокие  значения показателей, расчет компенсации производится на основе этих значений.

Величины  объема  сточных  вод  принимаются  в соответствии с условиями заключенных договоров.

Значения  тарифов  за  услугу  водоотведения  принимаются  с  учетом их изменений  в период времени, используемый для расчета. При изменении тарифа за  период  расчетов  определяется  средневзвешенное  по  периодам  времени значение тарифа.

II. Расчет платы

Расчет   платы   за   сброс   сточных   вод  с  нарушением  требований, предусмотренных пунктом 6.3, а также в случае залпового сброса сточных вод производится по   формуле,   предусмотренной   пунктом   6.6.  Расчет производится по каждому из выпусков, по которым отмечены нарушения.

Результаты расчетов заносятся в таблицу.

| N | Перечень материалов, отходов и загрязняющих веществ | Количество нарушений в течение года | Значение коэффициента компенсации | Плата, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск N 1 (описание нарушений) |  |  |  |
| n | Выпуск N n (описание нарушений) |  |  |  |

Абонент _______________________                          __________________________________

(наименование, подпись)                                     (должность уполномоченного лица)

М.П.

______________________________

(подпись)

Примечание:

Настоящими правилами необходимо руководствоваться при заключении договоров на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.